## Slide 1: GRÜNE ELEKTRONIK
E-Technik und die Umwelt

## Slide 2: Übersicht
Motivation zum Schutz
Was ist Elektronikschrott?
Zusammensetzung E-Schrotts
Verwertung
Produktrecycling
Materialrecycling (Leiterplatte)
Umweltschutzmaßnahmen
Return to Sender (WEEE)
Materialvorschriften 2006 (ROHS)

## Slide 3: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Verminderung der Umweltauswirkung
Alternativen finden zu bisherigen Entsorgungswegen (Haus-, Gewerbemüll)
Gefährdungspotential verringern, Verwertungsquote steigern

## Slide 4: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Verminderung der Umweltauswirkung
Alternativen finden zu bisherigen Entsorgungswegen (Haus-, Gewerbemüll)
Gefährdungspotential verringern, Verwertungsquote steigern
Produktion recyclingfreundlicher gestallten
Müllexport stoppen
Sachgerechte Behandlung

## Slide 5: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Umgangsprachlich:
Deutsche Gesetzgebung:

## Slide 6: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Umgangsprachlich:
  Datenverarbeitungstechnik
  Weiße Ware
  Braune Ware
Deutsche Gesetzgebung:

## Slide 7: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Umgangsprachlich:
  Datenverarbeitungstechnik
  Weiße Ware
  Braune Ware
Deutsche Gesetzgebung:
  Informations-, Büro-, Kommunikationsgeräte
  Geräte der Unterhaltungselektronik
  Haushaltsgroßgeräte
  Kleingeräte
  Nicht: industrieller E-Schrott

## Slide 8: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Das Ende – immer endgültig?
  Funktion nicht mehr gegeben
  Funktion ist gegeben

## Slide 9: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Das Ende – immer endgültig?
  Funktion nicht mehr gegeben
    Vollständiger Ausschuss
    Reparatur zu aufwendig oder wird nicht erwogen
  Funktion ist gegeben
    Genügt Anforderungen nicht mehr
    Neubeschaffung wird vorgezogen

## Slide 10: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Zusammensetzung des E-Schrotts in Massenanteilen

## Slide 11: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Zusammensetzung des E-Schrotts in Massenanteilen

## Slide 12: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS

## Slide 13: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS

## Slide 14: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Demontage oder Schreddern?
Zerlegung in Baugruppen – Schadstoffentfrachtung
Gefährliche Bauteile,-gruppen:
  Quecksilberhaltige Schalter
  Kondensatoren
  Ölgefüllte Teile
  Batterien
  Schwermetalle
  LCD – Anzeigen
  FCKW in Kühlegeräten
  Strahlenquellen aus med. Geräten
  …

## Slide 15: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Vermeidung
Wiederverwendung
Weiterverwendung
Wiederverwertung
Weiterverwertung
Thermische Verwertung
Entsorgung

## Slide 16: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Vermeidung
Wiederverwendung
Weiterverwendung
Wiederverwertung
Weiterverwertung
Thermische Verwertung
Entsorgung
Produktrecycling
Materialrecycling

## Slide 17: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Komplettgeräte:
Bau – und Funktionsgruppen

## Slide 18: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Komplettgeräte:
  Reparatur → Wiederverkauf
  Veraltete Geräte für einfache Aufgaben einsetzen
  Export funktionstüchtiger Geräte in Entwicklungsländer
  Nachteil: umweltentlastende Eigenschaften kommen nicht zum tragen (Stromverbrauch)
Bau – und Funktionsgruppen

## Slide 19: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Komplettgeräte:
  Reparation → Wiederverkauf
  Veraltete Geräte für einfache Aufgaben einsetzen
  Export funktionstüchtiger Geräte in Entwicklungsländer
  Nachteil: umweltentlastende Eigenschaften kommen nicht zum tragen (Stromverbrauch)
Bau – und Funktionsgruppen
  Fachkenntnisse notwendig
  Einsatz in neuen Geräten (z.B. Lüfter, Boxen)
  Einsatz in No-name Produkten
  Nachteil: Kostenaufwand beim Ausbau vs. Neuproduktion (Chip)

## Slide 20: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Materialrecycling am Beispiel Leiterplatte
  In fast jeden Gerät vorhanden
  Sehr viele verschiedene Materialen auch wenn Platte nur ca. 3% des Gesamtgewichts
  Metallgewinnung, z.B. hoher Goldanteil in älteren Platinen

## Slide 21: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Materialrecycling am Beispiel Leiterplatte
  In fast jeden Gerät vorhanden
  Sehr viele verschiede Materialen auch wenn Platte nur ca. 3% des Gewichtes
  Metallgewinnung, z.B. hoher Goldanteil in älteren Platinen
  Bauteile in Massenanteile

## Slide 22: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Materialzusammensetzung einer Leiterplatte in Massenanteilen

## Slide 23: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Recycling durch
  Mechanische Verfahren
  Schmelzverfahren
  Pyrolyse (ebenfalls thermische Zerstörung)
  Hydrometallurgische Verfahren

## Slide 24: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Recycling durch
  Mechanische Verfahren
    Zerkleinert → Sortierung nach Material (Schadstoffseparation vorher nicht möglich)
  Schmelzverfahren
    bei 1250°C → Metalle bleiben, Kunstoffen verbrennen
  Pyrolyse (ebenfalls thermische Zerstörung)
    Nachteil: Abluftbeeinträchtigung
  Hydrometallurgische Verfahren
    Zerkleinerung → Metalle durch Lösungs-, Ätzmittel gewinnen

## Slide 25: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Maßnahmen zum umweltfreundlichen Produkrecycling
  Entfernung und Entsorgung von FCKW
  Altöl (u.U. PCB haltig),
  Batterien dem Kreislauf zurückführen
  Kondensatoren, vor 1980 PCB haltig → Sondermüll, Unterscheidung schwierig
  Quecksilberschalter → Sondermüll
  Leuchtmittel entfernen (Leuchtstoffe sowie Beschichtungen sind Sondermüll)
  Flammschutzhemmer (Platinen) u.U. krebserregend
  Selenbeschichtung (Kopierer, Drucker) u.U. krebserregend

## Slide 26: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Return to Sender
  Problem: immer mehr E-Geräte auf dem Markt; ca. 1Milliarde Rechner weltweit, pro Jahr 130 Mio. neue Rechner

## Slide 27: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Return to Sender
  Problem: immer mehr E-Geräte auf dem Markt; ca. 1Milliarde Rechner weltweit, pro Jahr 130 Mio. neue
  Vorreiter:
    z.B. Apple - kostenlose Recycling, nur Versandkosten (Eppishausen)
    Fujitsu-Siemens – Recyclingwerk (Paderborn)

## Slide 28: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Ab 13.08.2005 Waste Electrical and Electronical Equipment in Kraft (EU-Gesetz)

## Slide 29: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Ab 13.08.2005 Waste Electrical and Electronical Equipment in Kraft (EU-Gesetz)
  Inhalt:
    Jeder „Inverkehrbringer“ muss seine Geräte zurück nehmen!

## Slide 30: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Ab 13.08.2005 Waste Electrical and Electronical Equipment in Kraft (EU-Gesetz)
  Inhalt:
    Jeder „Inverkehrbringer“ muss seine Geräte zurück nehmen!
    Alle Firmen müssen sich an der Entsorgung historischer Altgeräte beteiligen!

## Slide 31: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Ab 13.08.2005 Waste Electrical and Electronical Equipment in Kraft (EU-Gesetz)
  Inhalt:
    Jeder „Inverkehrbringer“ muss seine Geräte zurück nehmen!
    Alle Firmen müssen sich an der Entsorgung historischer Altgeräte beteiligen!
  Freiwilliger Zusammenschluss der Wirtschaft (120 Hersteller/Importeure) in EAR
    Berechnet Marktanteile der Hersteller und weist Altgeräteanteil zu (Waisengeräte, Noname)

## Slide 32: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Ab 13.08.2005 Waste Electrical and Electronical Equipment in Kraft (EU-Gesetz)
  Inhalt:
    Jeder „Inverkehrbringer“ muss seine Geräte zurück nehmen!
    Alle Firmen müssen sich an der Entsorgung historischer Altgeräte beteiligen!
  Freiwilliger Zusammenschluss der Wirtschaft (120 Hersteller/Importeure) in EAR
    Berechnet Marktanteile der Hersteller und weist Altgeräteanteil zu (Waisengeräte, Noname)
Spätestens 2006: 4kg pro Jahr und Einwohner vom Hersteller zurückzunehmen

## Slide 33: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Restriction of Hazardous Substances
  Ab Juli 2006 gültig
  Verbot von gewissen Stoffen
  Bleifrei! (Lötverbindungen). Außerdem niedrige Werte für Quecksilber, Kadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle…

## Slide 34: Motivation → Elektronikschrott? → Zusammensetzung → Verwertung → Produktrecycling → Materialrecycling → Maßnahmen → WEEE → ROHS
Ausnahmen: medizinische Geräte, Überwachungs-, Kontrollgeräte, sowie militärische Geräte

## Slide 35
Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten