## Slide 1: Mein Referat
Operationsverstärker

## Slide 2
Inhalt meines Referats Allgemeines - Was ist ein Operationsverstärkers? - Woher kommt der Name Operationsverstärker? Aufbau und Eigenschaften des Operationsverstärkers - Vergleich der Eigenschaften von idealen und realen Operationsverstärker - Schaltung des Operationsverstärkers und seine Bezeichnungen

## Slide 3: Grundschaltungen mit Operationsverstärkern - Elektrometer - Impedanzwandler - Komparator - Schmitt –Trigger Anwendungsgebiete für die Operationsverstärker Literaturen

## Slide 4: Allgemeines
Was ist ein Operationsverstärker?
Woher kommt der Name Operationsverstärker?

## Slide 5: Aufbau und Eigenschaften des Operationsverstärkers
Die beide Ausgänge des Differenzverstärkers steuern die Treiberstufe in Emitterschaltung an , bestehend aus T3 und T4.
T3 verstärkt das Ausgangssignal von T1 und T4 das Ausgangssignal von T2. T3 arbeitet dabei auf T4 und T4 auf T3 als „Kollektorwiderstand“. Die beiden Ausgangssignale des Differenzverstärkers werden dadurch zu einem einzigen zusammengefasst , wobei sowohl eine Spannungs- als auch Stromverstärkung stattfindet.
Der Transistor T7 sorgt für einen kleinen Pegelversatz zwischen oberem und unterem Ausgang , der erforderlich ist , damit durch die Endtransistoren T5 und T6 ein kleiner Ruhestrom fließt .Dadurch vermeidet man eine tote Zone um den Nullpunkt.Die sich dadurch entsprechende tote Zone kann man dadurch umgehen , dass man mittels T7 eine entsprechende Vorspannung einstellt. Üblicherweise stellt man eine ganz geringfügig höhere Spannung ein ,damit sich ein geringer Ruhestrom einstellt.

## Slide 7
Idealer Operationsverstärker | Parameter | Realer Operationsverstärker
Unendlich | Eingangswiderstand | >1 MΩ bei bipolaren OPV
Null | Eingangsruhestrom | mA bei bipolaren OPV
Null Ω | Ausgangswiderstand | <10 Ω
Unendlich | Frequenzbereich | 0...>100 MHz
Null | Offsetgrößen | <0,5 mV ,<0,3nA
Unendlich | Temperaturdrift: | <0,5V/°c
Null | Slewrate: | bis über 600 V/s
Unendlich | Gleichtaktunterdrückung | >1x 10^6
Unendlich | Spannungsverstärkung | 1...500 ;für Betriebe >=dB ohne Gegenkopplung

## Slide 8: Grundschaltungen mit Operationsverstärkern

## Slide 9: Elektrometerverstärker
Eingangswiderstand : unendlich
Ausgangsspannung : Ua =(R1+R2)/R2 * Ue
Verstärkung: A=1+R1/R2

## Slide 10: Impedanzwandler
Verstärkung : A=1
Bei dieser Schaltung ist das Ausgangssignal noch etwas niederohmiger als beim Elektrometerverstärker

## Slide 11: Invertierender Verstärker
Eingangswiderstand : R1
Ausgangsspannung : Ua = -R2/R1 * Ue
Verstärkung: A= -R2/R1

## Slide 12: Komparator
Ein Komparator ist ein integrierter Baustein , der überwiegend zum Spannungsvergleich dient.
Steuert man den OPV ohne äußere Gegenkopplung bis an die Sättigungsspannung durch, so arbeitet er als Schalter.
Ua = + Ub bei Ue < Ureff
Ua = - Ub bei Ue > Ureff

## Slide 13: Schmitt – Trigger
Schmitt – Trigger sind bistabile Schaltungen.
Die Rückkopplung ist eine Mitkopplung. Dadurch kann die Ausgangsspannung nur zwischen den Aussteuergrenzen +Uamax und – Uamax springen.
Durch die Rückkopplung entstehen für die Eingangsspannung nur zwei Schwelle,die ein Umschalten der Ausgangsspannung bewirken.Nach dem Durchlaufen einer Schwelle muss erst die andere Schwelle durchlaufen werden,um ein erneutes Umschalten zu erreichen.Schmitt – Trigger werden zum einem in Zweipunkt Reglern eingesetzt, zum anderen anstelle von Komparatoren , um ein Mehrfachumschalten bei gestörten Eingangssignalen zu vermeiden.

## Slide 14: Anwendungsgebiete für die Operationsverstärker
Analogtechnik: Addierer , Differenzierer ...
Steuerungs- und Regelungstechnik : Komparator , I-Regler ...
Messtechnik : Amperemeter mit kleinem Innenwiderstand , Ohmmeter mit linearer Skala...

## Slide 15: Literaturen
Operationsverstärker „Eigenschaften und Anwendungen in linearen und nichtlinearen Schaltungen“Von H. Vahldiek
Operationsverstärker Praxis Von Nührmann
Halbleiterschaltungstechnik Von U. Tietze. Ch. Schenk
Skript Grundlagen der Elektrotechnik II „Analoge Schaltungstechnik