## Slide 1
Oszilloskop
Was ist ein Oszilloskop?
Wozu wird es benutzt?
Wie sieht ein Oszilloskop und dessen inneren Aufbau aus?
Arten von Oszilloskopen.
Innerer Aufbau eines Oszilloskops.
Funktionsweise des Oszilloskop(Elektronenstrahlers).
Einige Begriffe mit kurzanleitung.

## Slide 2: Oszilloskop
Was ist ein Oszilloskop?
Ein Oszilloskop ist ein elektronisches Gerät zur Darstellung von Spannung über ihren zeitlichen Verlauf,
d.h. es werden die physikalischen Größen Spannung und Zeit gemessen.
Wozu wird es benutzt?
Ein universelles Messgerät für Ströme (indirekt durch das Ohmsche Gesetz) und Spannungen.
Instrument zum Sichtbarmachen des Zeitverlaufes von Messgrössen und Signalen verschiedener Formen und Phasenlagen.
Frequenz eines Signals.
Phasenverschiebung eines Signals.

## Slide 3: Oszilloskop

## Slide 4: Oszilloskop
Arten von Oszilloskopen:
Analoge:
Bei analogen Oszilloskopen wird das darzustellende Signal nach der Verstärkung direkt zur Ablenkung eines Elektronenstrahls verwendet.
Digitale:
Ein digitales Oszilloskop digitalisiert das Eingangssignal mit einem Analog-Digital-Wandler und legt die Werte in einem Speicher ab.
Heute werden vermehrt digitale Oszilloskope verwendet, da so die Daten auch nach der Messung zur Verfügung stehen und leicht auf einen PC übertragen werden können

## Slide 5: Oszilloskop
Innerer Aufbau & Funktionsweise eines Oszilloskopes:

## Slide 6: Oszilloskop
Funktionsweise :
Anzeigemedium.
Zeitablenkung.
Betriebsarten der Spannungsmessung:
Alternated.
Chopped.
4.Triggerung.
(Triggern bedeutet einfach Auslösen)
Begriffe mit kurzanleitung

## Slide 8: Oszilloskop
Einige Begriffe mit Kurzanleitung:
Inbetriebnahme:
Alle Tasten haben sich in unbetätigtem Zustand zu befinden.
Rot gekennzeichnete Drehknöpfe sind in ihre kalibrierte Stellung zu bringen.
Durch das Drehen an den Knöpfen für Helligkeit(Intens.) und Schärfe(Focus), lässt sich die Linie so verändern bis sie scharf abgebildet wird.
Damit sich die Linie in der Bildschirmmitte befindet, sind die Drehknöpfe für horizontale(X-Pos.) und vertikale(Y-Pos.) Ablenkung entsprechend einzustellen. Dabei sollte der Signalartumschalter auf Ground-Stellung(GD) stehen.