## Slide 1: Akkumulatoren und Ladeverfahren
Sebastian Czech
16.05.2007

## Slide 2: Gliederung
Algemein
Aufbau & Eigenschaften
  Blei
  NiCd
  NiMH
  Li-Ion
  Li-Polymer
Ladeverfahren
Vergleich
Quellen

## Slide 3: Allgemeines
Galvanische Element
  Elektrolyt und Elektroden
Sekundärzellen
Amperestunden
Zahl von Lade-/Entlade-Zyklen
Lagerung
Auswahlkriterien

## Slide 4: Blei Akkumulator
Eigenschaften
Aufbau
Positiver Pol Blei(IV)-oxid
Negativer Pol poröses Blei
Elektrolyt 37%tige Schwefelsäure
Energiedichte 25 Wh/lg
Geringe Selbstendladung
Nennspannung pro Zelle 2V
Kein Memory Effekt

## Slide 5: NiCd
Aufbau
Eigenschaften
Plus Pol fein verteilten Cadmium
Minus PolNickel(III)-Oxidhydroxid
Elektrolyt: 20% Kaliumhydroxid
Nennspannung 1,2 V
Energiedichte 35 Wh/kg
Memory Effekt
Selbstendladung 15%/Monat

## Slide 6: NiMH
Aufbau
Eigenschaften
Lochfolie -> Metallhybrid Pulver
Separator
Nickeloxid-Hydrat
Elektrolyt 20 %tige Kalilauge
Energiedichte 80 Wh/kg
Kapazitäten von 1300 bis 2700 mAh bei AA
Empfindlich
Hohe Selbstendladung
Kein Memory-Effekt
Lazy-Batterie-Effekt
Ökologisch wenig bedenklich

## Slide 7: Li - Ion
Aufbau
Eigenschaften
Plus Pol meinst Lithium Metalloxide wie LiCoO2
Negativer Pol Graphit
Elektrolyt: Ethylencarbonat oder Propylencarbonat und Lithiumsalzen
WASSERFREI!
Energiedichte 125 Wh/kg
Nennspannung 3,7 V
Geringe Selbstendladung
Kein Memory Effekt

## Slide 8: Li – Polymer
Aufbau
Eigenschaften
Plus und Minus Pol gleich den Lithium Ionen Akku
Elektrolyt: ein Polymer als gelartige oder feste Folie
Bei festem Polymer betrieb ab 60°C bei Gelartigen Raumtemperatur
Energiedichte 140–180Wh/kg
Elektrisch und Thermisch empfindlich
Nennspannung 3,7V

## Slide 9: Ladeverfahren
Konstantstrom
- ∆U Verfahren
Pulsladeverfahren
Konstantspannung
IU – Ladeverfahren
Notes: Ladeverfahren: - delta U: Zunehmende Aufladung, Diff. Widerstand des Akkus steigt, die Spannung stiegt. Beim vollständigen Aufladen steigt die Wärme des Akkus und somit fällt der Diff. Widerstand und somit die Spannung

## Slide 10: Konstantstrom
Konstanten Strom
Nach fester Zeit Abschaltung

## Slide 11: -∆U Verfahren
Überwaschung der Ladespannung
Differentieller Wiederstand
Bei NiCd besser
Bei NiMH nur bei genügend hohen Ladestrom

## Slide 12: Pulsladeverfahren
Sonderfall der Konstantstromverfahrens
Ladespannung kann dazwischen gemessen werden
Verhindert das Wachstum von Dendritten

## Slide 13: Konstant Spannung
Konstante Ladespannung
Ladestrom fällt
Ideal auf Null
Real fliesst ein Reststrom
Benutz bei:
  Bleiakku
  Li – Ion
  RAM - Zellen

## Slide 14: IU Ladeverfahren
Mischung zwischen konstant Spannung und Strom
Erste Phase: Konstanter Strom
Bei erreichen einer Bestimmten Spannung wird auf Spannungsladung umgeschaltet
Zweite Phase: Konstante Spannung
Ladeschluß ist bei einem gewählten Ladestrom
Einsatz:
  Bleiakku
  Li – Ion Akku

## Slide 15: Vergleich
Chart: Selbstendladung
| Blei Gel | NiCd | NiMH | Li-Ion | Li-Polymer
 | 6 | 15 | 25 | 5 | 5

## Slide 16: Nennspannung
Chart: 
| Blei Gel | NiCd | NiMH | Li-Ion | Li-Polymer
Nennspannung | 2 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 3.7

## Slide 17: Energiedichte
Chart: 
| Blei Gel | NiCd | NiMH | Li-Ion | Li-Polymer
Energiedichte in Wh/kg | 25 | 35 | 80 | 125 | 140

## Slide 18: Quellen - Internet
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akku
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakku
http://www.ak-tremel.chemie.uni-mainz.de/ChiuZ/Script%20TU%20Graz%20Lithium-Batterien.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810281.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator_%28Elektrotechnik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rzelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Zelle
Letztes Einsehdatum ist: 15.05.2007

## Slide 19: Quellen - Bücher
Buch: Fachkunde Büro- und Informationselektronik ISBN: 3-8085-3285-8
Buch: Batterien und Akkumulatoren ISBN: 3-540-62997-1

## Slide 20: Ende
Vielen Dank fürs zuhören.