## Slide 1
Yavuz Demir
TL431

## Slide 2: Gliederung
Eigenschaften der TL431
Ersatzschaltbild
Wie es aussieht wenn man es als Z-Diode benutzt
Unterschied zwischen TL431 und Z-Diode
Wie es aussieht wenn man es mit Widerständen beschaltet.

## Slide 3: TL431

## Slide 4: Eigenschaften
Einstellbar
Besser als jede Z-Diode
Billig
Verbraucht wenig Strom
Kann man als einstellbare Z-Diode und als Regelverstärker benutzen.

## Slide 5: Ersatzschaltbild

## Slide 6: Ersatzschaltbild
Wie das Ersatzschaltbild zeigt, kann man den TL431 als Regelverstärker benutzen.
  Man kann das Element mit 2 Widerständen beschalten und erhält eine einstellbare Z-Diode im Bereich von 2,5V bis 36 V.

## Slide 7: Anwendungen für den TL431
Direkte Verbindung von K nach Uref
Beschaltung des Anschlusses Ref mit 2 Widerständen
Beschaltung mit 3 Widerständen als Regelverstärker

## Slide 8: Direkte Verbindung
UREF
(2,5V)
K
A
Ref
RV
K
Ref
RV
UZ = 2,5 V

## Slide 9: Direkte Verbindung
Verhält sich wie eine ideale Z-Diode mit Uref = Uz = 2,5V
Z Strom arbeitet mit mindestens 1mA, aber Datenblattwerte sind für 10mA spezifiziert, kann bis 100mA arbeiten

## Slide 10: Unterschied zw. TL431 und Z-Diode
Abhängig vom Strom ist der TL431 mind. 20 Faktor besser als die Z-Diode (rz)
Bei der Temperatur-Abhängigkeit ist er auch etwa um den Faktor 20 besser als die Z-Diode

## Slide 11: Beschaltung des Anschlusses Ref mit 2 Widerständen

## Slide 12: Beschaltung des Anschlusses Ref mit 2 Widerständen
Ist wie eine einstellbare Z-Diode
Ua = Uz = Variable = Uref .