Das Relais – In seiner Funktionsweise und Typen

- Funktionsweise

schematischer Aufbau

Kontakte

Kontaktsatz: Gesamtheit der Kontakte innerhalb eines Relais, die durch die Isolierung getrennt sind.

Einfachkontakt: Kontakt mit nur einer Kontaktstelle.

Doppelkontakt/ Zwillingskontakt: Kontakt mit zwei parallelen Kontaktstellen. Erhöht die Zuverlässigkeit bei kleinen Kontaktbelastungen (Messwerte, Analogsignale) und großen Lastströmen.

Brückenkontakt: Kontakt mit zwei in Serie (Reihe) angeordneten Kontaktstellen. Günstig beim Abschalten von DC-Lasten.

Kontaktmaterial

| Material | Eigenschaften / Aufbau Typische Anwendung |
| --- | --- |
| AgNi + Au | · galvanisch aufgebrachte Hartvergoldung · Gold ist weitgehend unempfindlich gegenüber Industrieatmosphäre. · Im Bereich kleiner Schaltleistungen, geringere und konstantere Kontaktwiderstände als bei anderen Kontaktwerkstoffen | Mehrbereichskontakt 1. Kleinlastbereich bei dem sich die Goldschicht nur in geringem Masse abträgt. 50 mW (5 V/2 mA) bis 1,5 W /24 V (Widerstandslast) 2. Mittlerer Lastbereich bei dem nach wenigen Schaltspielen die Hartvergoldung abgetragen ist und die Eigenschaften des Kontaktbasismaterials AgNi wirksam werden In Anwendungen, in denen nicht vorhersehbar ist, ob kleine oder mittlere Lasten geschaltet werden. Zum Schalten kleinerer Lasten bis herunter zu 1 mW (0,1 V/1 mA), wie z.B. Messwerte, Sollwerte oder Analogwerte wird die Parallelschaltung von zwei hartvergoldeten Kontakten empfohlen. |
| AgNi | · Standardkontaktmaterial bei einer Vielzahl von Relais · Hohe Abbrandfestigkeit · Geringe Schweißneigung | Widerstandslasten und schwach induktive Lasten bei Dauer- und Abschaltströmen bis 12 A und Einschaltströmen bis 25 A |
| AgCdO | · Hohe Abbrandfestigkeit bei höheren AC-Schaltleistungen · geringere Schweißneigung im Vergleich zu AgNi | Induktive AC – Lasten bei Dauer- und Abschaltströmen bis 30 A und Einschaltströmen bis 50 A |
| AgSnO2 | · geringere Schweißneigung als AgCdO · Geringe Materialwanderung bei Gleichstromlasten | Schaltkreise mit hohen Einschaltströmen bis 120 A. DC – Lasten um eine geringere Materialwanderung zu erreichen |

Elektromagnet

- abgefallener Anker

- Ansprechfeld d. Relais erreicht (20ms…150µs)

- blockierter Anker

- angezogener Anker

- Abfallen des Ankers (10 ms…50µs)

- blockierter Anker

Die Differenz in H zwischen Punkt 2 und 3

stellt die Ansprechsicherheit dar.			       Hysterese des Elektromagneten

Anforderungen:

  - hohe Sättigungsmagnetisierung für hohe Anzugs- und Haltekräfte

  - hohe Permeabilität für kleine Ansprechfelder

  - kleine Koerzitivfeldstärken für ein sicheres Abfallen des Ankers

  - hoher spezifischer el. Widerstand und geringe Blechdicke des Ankers für schnelle Schaltzeiten

  - ausreichende Härte des Magnetmaterials, um hohe Verschleißfestigkeit zu erreichen

Sicherheit

Wird der Stromfluss unterbrochen, bricht das Magnetfeld zusammen. Dabei wird eine Gegenspannung induziert, die ca. den 15-fachen Wert der angelegten Spannung betragen und entweder direkt oder über Leitungskopplung eine Elektronik stören oder zerstören kann. Um diesen Effekt entgegenzuwirken werden Relaisspulen je nach der Betriebsspannung mit einer Diode, einem Varistor oder einem RC-Glied beschaltet.

Diode:

- ist nur bei DC zu verwenden

- Spannungsspitze wird über die Diode kurzgeschlossen

- die Abfallzeit verlängert sich um den Faktor 3. Abhilfe: Varistor- oder RC-Glied

Varistor:

- ist bei AC und DC zu verwenden

- Begrenzung der Abschaltspannungsspitze der Relaisspule auf die

ca. 2,5 - fache Nennspannung des Moduls.

- die Abfallzeit des Relais verlängert sich nur unwesentlich.

RC-Glied:

- ist bei AC und DC zu verwenden

- Begrenzung der Abschaltspannungsspitze der Relaisspule auf die

ca. 2,5 - fache Nennspannung des Moduls

- die Abfallzeit des Relaisverlängert sich nur unwesentlich

Schutzschaltungen

- Relaistypen

Schütz

- Ein Relais für größere Leistungen in der Starkstromtechnik.

- zum Schalten von Drehstromverbrauchern.

- Hilfsschütze dienen ihrerseits zur Steuerung der vorgenannten Hauptschütze.

Reedrelais

- Arbeitet mit einem Reed-Kontakt.

- Reed-Schaltkontakte sind unter Vakuum oder Schutzgas in einen Glaskolben eingeschmolzene Kontaktzungen.

- Die Kontaktbetätigung erfolgt durch ein von außen einwirkendes Magnetfeld, das von einer zugehörigen Magnetspule elektrisch erzeugt wird.

- werden häufig dort zum Schalten kleiner Spannungen und Ströme eingesetzt, wo es auf Zuverlässigkeit und geringsten Kontakt-Übergangswiderstand ankommt (z.B. zur Signalumschaltung in Messgeräten).

- sind auch in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen, wie sie in Bergwerken oder in der Chemischen Industrie zu finden sind. Aus dem gleichen Grund sind sie für den Einsatz in großen Höhen geeignet, wo ansonsten der Kontaktabstand aufgrund der höheren Schlagweite in der dünneren Atmosphäre nicht ausreichen würde.

Halbleiterrelais

- In der Elektronik und Steuerungstechnik bestehend aus Transistoren oder Thyristoren beziehungsweise Triacs.

- arbeiten ohne bewegte Teile und sind daher auch für hohe Schaltfrequenzen und ungünstige Umweltbedingungen (wie Umgebungen mit explosiven Gasgemischen) geeignet.

- Eine galvanische Trennung wird durch im Bauteil integrierte Optokoppler.

- höhere Verluste im Laststrompfad und müssen daher oft auf eine Wärmesenke (Kühlkörper) montiert werden.

weitere Ausführungen

- monostabil (zurückfallend in den Ausgangszustand): es gibt sie ungepolt (Polarität der Erregerspannung beliebig) und gepolt (geringere Anzugspannung durch Dauermagnet - diese haben eine vorgeschriebene Polarität der Erregerspannung)

- bistabil, auch als Stromstoßschalter bezeichnet (ohne Strom des Steuerkreises in beiden Lagen verbleibend): diese Relais gibt es ungepolt (sie schalten bei jedem Stromstoß in den jeweilig anderen Zustand) und gepolt (diese schalten polaritätsabhängig in den anderen Zustand)

- Quecksilber-Relais: diese verwenden als einen oder beide Kontaktpartner Quecksilber und sind besonders langlebig und zuverlässig

- Koax-Relais werden zum Schalten von Hochfrequenzsignalen verwendet

## 3. Geschichtliche Entwicklung

Das elektromagnetische Relais (EMR) wurde von Joseph Henry im Jahre 1835 erfunden, und diente schon damals zur Nachrichtenübermittlung vom Labor zu seinem Haus. Samuel Morse konsultierte J. Henry im Jahre 1837 wegen seines Schreibtelegrafen. Morse verbesserte danach das EMR so, dass es auch auf schwächere Impulse reagierte und setzte es als Signalverstärker ein. Die Idee eines Telegraphen existierte zwar schon länger, aber das Relais war letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Es musste alle 30 km in den Signalweg der Telegraphenleitungen eingefügt werden, um die ankommenden schwachen Signale wieder zu regenerieren. Damit war die Grundlage geschaffen, Impulse über weite Strecken zu übertragen. Die erste Demonstration des Telegraphen fand 1844 zwischen Washington (D.C.) und Baltimore statt. In Anlehnung an die Relaisstationen der Post, wo die Postreiter ihre Pferde gegen frische tauschen konnten, taufte man das neue Gerät Relais.

Quellenangabe

[1] Prof. Dr.-Ing Leonard Müller, Dipl.-Ing Ernst Boog; „Selektivschutz elektrischer Anlagen“; 1990

VWEW-Verlag, Frankfurt am Main; 56-70

[2] Prof. Dr. rer. Nat. habil Lothar Michalowski; „Magnettechnik“; Fachbuchverlag Leipzig GmbH 1993;

279-281

[3] Dieter Nührmann; 2002 Franzis‘ Verlag GmbH 85586 Poing; 2524-2535

[4] http://www.finder.de

[5] http://www.wikipedia.de