Standby Betrieb – Bereitschaftsdienst

- Energiesparender Zustand eines technischen Geräte, in der die Nutzfunktionen temporär deaktiviert sind, aber jederzeit wieder ohne Vorbereitung und Wartezeit aktiviert werden können

- Beispiel: Heimelektronik oder Notstromgeneratoren

Arten

Teilabschaltung

- Häufigste Variante, da sie wenig Kosten mit sich bringt um Standby-Modus zu realisieren

- Teile der Schaltung werden vom Strom getrennt

- vorhandene Netzteil oft für größere Spannungen dimensioniert, daher hat es bei geringer Auslastung deutlich schlechteren Wirkungsgrad

- deshalb haben viele Geräte bei ihrem Standbystrom trotzdem eine Leistung von 10-20 Watt, obwohl das Gerät äußerlich ausgeschaltet scheint

Separater Transformator

- Benötigte Spannung für Standby Strom wird mit extra Mini-Transformator bereitgestellt

- Praktisch als zweites Netzteil, nur für die Versorgung des Standby Stromes

- Leistung unter einem Watt

- Bei vielen Geräten, verteuert es den Wert des Gerätes aber erheblich

Standby am PC

- Aktuelle Systemkonfigurationen werden in den Arbeitsspeicher geladen,  meisten Systemkomponenten werden abgeschaltet

- Lediglich der RAM wird über eine Standby Leitung  des ATX Netzteils weiterhin mit Strom versorgt

- Nachteil: Ist der Stromfluss unterbrochen, sind die Daten verloren (da RAM mit Kondensatoren und FlipFlops realisiert werden)

- Alternative: Ruhezustand: alle Daten und Konfigurationen werden auf die Festplatte geschrieben

- Hier: Komplettes Abschalten des Systems (ohne Datenverlust)

Nutzen

1-

- Wichtig für Krankenhäuser und Industriebetrieben, auch Stromversorgungsunternehmen, viele Generatoren werden im Standby betrieben

- Ziel: möglichst schneller Ersatz für das Stromnetz

- Für kritische Anlagen, Aufzüge und Notbeleuchtungen

2-

- Erhöhter Komfort, Bequemlichkeit (Fernbedienung, kürzere Anschaltzeiten)

Strom sparen!!!! Bye Bye Standby

- 18% des gesamten Stromverbrauchs wird für Geräte im Standby verbraucht